## Slide 1
Reovee biloogiline puhasti
Roth MicroStar TB

## Slide 2
Bioloogiline reoveepuhasti Roth MicroStar TB

## Slide 3
Puhastuseprotsessi SSB põhimõte
SSB (Built-in Aerobic Sludge Stabilization) -protsess
Pidev ja ühtlane puhastusprotsess
Aktiivmudal põhinev
3 etapiline puhastus

## Slide 4
Puhastusprotsessi SSB tööpõhimõte
1 etapp Aereerimine
2 etapp Setitus
3 etapp Äravool
Puhastatud vee eemaldus (ülevool)

## Slide 5
Protsessi SSB tööpõhimõte
Erinevused SBR (Sequencing Batch Reactor) puhastusprotsessist
Mõlemat puhasti kambrit aereeritakse
Kambrite ühenduskohas on loodud ülevool
Aereerimise kamber ja järelsetituskamber ei ole eraldatud – kasutusel terve puhasti ruumala
ei teki ebameeldivaid lõhnu

## Slide 6
Eelised tavaliste biopuhastitega
Suurenenud puhasti puhastusvõime
Väheneb muda settimine
Puudub halb lõhn
Väiksemad ekspluatatsiooni kulud
Lihstalt laindendatav, mis võimaldab settinud muda väljapumpamise intervall pikendada.

## Slide 7
Eelised võõrelde tavaliste biopuhastitega
Täilekult komplekteeritud ja valmis koheseks töötamiseks
Hea vastupidavus pinnasesurvele ja minimaalne paigaldussügavus tänu mahuti ümarale kujule
Tänapäevane juhtimisautomaatika
Kompaktne, tänu õhujaotuspöördklapile ja magnetklappide puudumisele töötab hästi vaikselt

## Slide 8
Puhasti Roth Twinbloc
  4 ja 6 inimekvivalendi puhasti Roth Twinbloc on 5000 liitrise mahutavusega mahuti, millel on luuk, kust pääseb vajadusel mahutisse.
  Puhasti kuni 12 inimekvivalendile koosneb kahest Roth Twinbloc 5000 l-st mahutist.
Tarne komplektsus

## Slide 9
Tarne komplektsus
Muda ja puhastatud vee õhutõstukid
  Paigaldatud mahutisse tehases
  Pole vaja reguleerida vee nivoode kõrguseid
  Paigaldamisel tuleb ühendada, vaid õhuvoolikud

## Slide 10
Tarne komplektsus
Õhukompressoriga juhtimisautomaatika
  Seinale kinnitatav konsool
  Juhtimispaneel koos õhujaotuspöördklapiga
  Magnetklapid puuduvad
  Lubatud paigaldada siseruumidesse
  Välitingimustesse paigalduse jaoks pakutavat kappi võimalik tellida lisavarustusena

## Slide 11
Tarne komplektsus
Aeraatorid
  Igasse kambrisse paigaldatud 1 tk
  Vajalik ühendada õhuvoolikutega ja reguleerida ventiilidega sobiv õhuhulk

## Slide 12
Projekteerimine ja paigaldus
Puhasti tuleb paigaldada vastavalt kaasas olevale paigaldusjuhendile
Ühendada reovee sisse- ja äravoolutorud, paigaldada hülsstoru DN 100 õhuvoolikute tarbeks
Kõvale seinale kinnitada seinakinnituse konsool
Paigaldada õhukompressori ja aeraatorite ning õhutõstukite vahelised õhuvoolikud
Teha veetihedaks õhuvoolikute hülsstoru

## Slide 13
Aereerimise seadistus
Reguleerida õhujaotus kuulventiilide abil
Suurem kogus kambrisse 1  suurem õhuvajadus
100 %
30 %
70 %

## Slide 14
Aereerimise seadistus
Каmber 1
Каmber 2
Kuulventiil 1 -
ca 70% õhukogusest
Kuulventiil 2 -
ca 30% õhukogusest
Kompressorist tuleva õhuvooliku ühenduskoht

## Slide 15
Muda eemaldus
Teostage muda hulga mõõtmine 2 kambrist
Enne seda lülitage tööle aereerimine ja lasta töötada, et muda seguneks ühtlaselt
Muda koguse hindamiseks kasutage 1000 ml klaasmensuuri, lastes proovil kihistuda
Juhul, kui tulemus > 700 ml/l – teostage
lisaks mõõtmine ka kambris 1
Kui mõlemas kambris kogus > 700 ml/l
Eemaldage muda 1 kambris
Ärge eemaldage muda viimasest kambrist

## Slide 16
Puhasti mõõtjoonis (1 kuni 6 ie)

## Slide 17
Puhasti mõõtjoonis (7 kuni12 ie)

## Slide 18
Tänan tähelepanu eest!